SULAMA SİSTEMLERİNDE GES KULLANIMI (TAŞINABİLİR VE SABİT)

TEKNİK VE İDARİ ŞARTNAMESİ

- TANIM

Adana ili Pozantı, Kozan, Feke, Saimbeyli-1, Tufanbeyli Ekonomik Kalkınma Kümelerinde (EKK) başvurusu uygun bulunan 28 (yirmi sekiz) çiftçimize, en fazla 1 adet Sulama Sistemleri için GES (Taşınabilir ve Sabit) (Tip A 3 HP/2.2 kW veya Tip B 2 HP/1.5 kW) satın almaları için hibe desteği sağlanacaktır.

KDAKP çerçevesinde uygulanan bu hibe programı ile Adana ili Pozantı, Kozan, Feke, Saimbeyli, Tufanbeyli Ekonomik Kalkınma Kümelerinde (EKK) sulama suyuna erişimi kısıtlı olan üreticilerin suya erişimlerini kolaylaştırmak ve sulamada enerji maliyetlerini en aza indirerek doğal kaynakların etkin kullanımını sağlamak amaçlanmaktadır

- TEKNİK ÖZELLİKLER

  - GENEL HUSUSLAR

    - Bu şartnameyle küçük ölçekli taşınabilir güneş enerjili sulama pompaj sistemleri kurulacaktır ve güneş enerjisinden elektrik sağlanması için ekipman ve teçhizatın alımına, kurulumuna, devreye alınmasına yöneliktir.

    - Sistem gündüz saatlerinde güneş ışınımı yeterli iken çalışacak, üretilen elektrik akülerde depolanmayacaktır.

    - Üretilen elektrik sadece sulama pompasının çalıştırılmasında kullanılacak olup şebeke bağlantılı olmayacak, elektrik satışı yapılmayacaktır.

    - Kurulum işi teknik şartnamede belirtilen ölçü ve özelliklere uygun olarak yapılacaktır.

    - Sulama Sistemlerinde GES Kullanımı (Taşınabilir ve Sabit), iki farklı tipte (Tip A 3 HP/2.2 kW veya Tip B 2 HP/1.5 kW) olabilir. Genel tanımlar ve iki sistem arasındaki farklar ilgili maddelerde verilmiştir.

    - Sistem kurulu şekilde pompa dahil ve çalışır şekilde teslim edilecektir.

    - Borulama ve panel montajı için arazi tesviyesi gerekmesi durumunda tesviye işinin yapımı yararlanıcıya aittir.

    - Şartnamenin ilgili maddelerinde yazılı malzemelerin dışında, pompanın mevcut su kaynağından su emmesi ve basılan suyun araziye verilmesi için gerekecek ekstra bağlantılar, 10 metreden uzun pompa besleme kablosu ve 25 metreden uzun basma hattı borusu yararlanıcı tarafından karşılanacaktır.

    - Sistemin sağlıklı çalışması için yüklenici tarafından proje tadilatı önerileri verilebilir. Bu öneriler genel gereksinimleri karşılayacak şekilde olmaları halinde değerlendirilmeye alınacak, bütçe imkânları çerçevesinde İl Proje Yönetim Birimi onayı ile geçerli olacaktır.

    - Kurulumla ilgili tüm giderler yükleniciye ait olacak, sistem anahtar teslimi olarak kurulacaktır.

    - Tüm sistemler test aşamasını başarıyla geçtikten ve son kontrolleri yapıldıktan sonra, çalışır vaziyette teslim edilecektir.

    - İstekliler ISO9001, TSE 12873 pompalar ve TSE 13381;2015 belgelerinden en az birine yenilenebilir enerji kaynaklarını kullanarak elektrik enerjisi üreten sistemler, hizmet yeri yeterlilik belgesine haiz olmalıdır.

  - FOTOVOLTAİK PANELLER VE KABLOLAR

- Panel güçleri için STK koşullarında (1.000 W/m² ışınım, 1,5 AM hava kütlesi, 25 OC hücre sıcaklığı) ölçülmüş anma değerleri dikkate alınacaktır.

- A tipi sistemlerde toplam panel gücü en az 3,4 kW ve motor gücü en az 2.2 kW olacaktır.

- B tipi sistemlerde toplam panel gücü en az 2,7 kW ve motor gücü en az 1,5 kW olacaktır.

- Paneller STK’da en az B tipi için 285 Wp (+/- %10) gücünde (anma değeri) olacaktır. İmalat ve taşıma kolaylığı açısından yüksek güçlü paneller seçilerek daha az sayıda panel kullanılabilir. Ancak kullanılan paneller gerekli toplam panel gücünü sağlayabilmelidir. (Örneğin: B tipi için 10 adet 285 Wp veya 10 adet 340 Wp panel veya 8 adet 455 Wp panel kullanılabilir.)

- Panellerin kataloğu, talep edilen standartlara ait sertifikalar ve garanti belgelerinin örnekleri teklif dosyasında sunulacaktır.

- Paneller nominal güçlerinin 10’uncu yılın sonunda %90’ını, 25’inci yılın sonunda %80’ini verebilmelidir.

- Tüm paneller kullanılmamış, yeni, aynı marka-model ve güçte olacaktır. Farklı marka, model ve güçteki paneller sisteme dâhil edilmeyecektir. Panellerin içinde proje numarası ve Bakanlık Kırsal Dezavantajlı Alanlar Kalkınma Projesi (KDAKP) logosu imalat sırasında eklenecektir. Lamine edilmiş olacaktır.

- Panel bağlantıları için güneş enerjisi sistemlerinde kullanılmak için özel üretilmiş kablolar ve soketler kullanılacaktır.

- Kablolar UV dayanımlı olacak, mümkün olduğunca güneşe maruz kalmayacak şekilde döşenecek, üzerlerinde gerekli emniyet uyarıları takılı olacak, gerekli sigorta tertibatı kurulacaktır.

- Çalışma giriş gerilimi en az 350-850 VDC aralığında olmalıdır.

- Her bir invertör MPPT modülüne sahip olacak ve %98 oranında verimlilikte olacaktır.

- DC kablolar en az 6 mm çapında ve izolasyonlu olacaktır. Konnektörler ve bağlantı elemanları; GES’lerde kullanılmak için özel üretilmiş solar ekipmanlar olacaktır.

- Taşıyıcı sistem kolay sökülüp takılmaya uygun olacak şekilde kaynaksız, vidalı bağlantı olacaktır. Panel alüminyum raylar üzerine monte edilecektir.

- Zemine denk gelen yerlerde plaka olacaktır.

- Paneller, Raylara kelepçe (klamp) ile bağlanacaktır.

- Ayaklar paslanmaz malzemeden imal edilecektir.	Konstrüksiyon, modüller tam olarak güneye bakacak şekilde tasarlanacak ve imal edilecektir. Modüllerin yatayla açısı 20⁰–30⁰ arasında olmak şartıyla optimum verimi verecek şekilde yüklenici tarafından hesaplanacaktır

- Panellerin monte edileceği taşıyıcılar sistemin kullanılacağı yerlerde en iyi verimi verecek şekilde pozisyon alacaktır, eğim açısı sabit şekilde ayarlanmalıdır.

- Paneller taşıyıcı üzerine kolayca sökülebilecek şekilde vida ve klipsler ile monte edilecektir.

- Zemin hazırlıkları yararlanıcı tarafından yapılacaktır

  - POMPA, MOTOR VE MOTOR SÜRÜCÜSÜ

- Pompalar dalgıç tipte olacaktır. Yararlanıcı tarafından yatay milli pompa istenmesi halinde gerekli ek masraflar kendileri tarafından karşılanacaktır.

- Pompa motor sürücüsünden itibaren 10 metre kablo su kaynağına konacaktır.

- Su pompası en az 1 inç basma çapına sahip olacaktır. Çıkış ile hortumun bağlantısı için gerekli redüksiyon takılı olmalıdır. Uygulamanın gereği olarak farklı tip ve çapta çıkış ve borular kullanılabilecektir.

- Pompa çıkışında 25 metre uzunlukta en az 50 mm çapında PE boru takılı halde olacaktır. Daha uzun boru gerekmesi halinde ek masraflar yararlanıcı tarafından karşılanacaktır.

- Pompayı çeviren elektrik motoru trifaze AC tipte olacak, A tipi sistemler için 2.2 kW (yaklaşık 3 HP) ve B tipi sistemler için 1,5 kW (yaklaşık 2 HP) olacaktır.

- Motor sürücüsü pompayı çeviren elektrik motorunu sürebilecek ve panellerden gelecek maksimum güce dayanabilecek güçte olmalıdır.

- Motor sürücüsü kendisi veya içerisine konduğu kabin IP66 koruma sınıfında olmalıdır.

- Kabin (pano kutusu) havalandırmaları içeriye sinek vb. girmesine engel olacak ancak havalandırmayı kesmeyecek şekilde ızgara, net vb. ile kapatılmalıdır.

- Paneller, pano ve motor arasındaki tüm kablolama ve bağlantı işleri yüklenici tarafından yapılacaktır.

  - EĞİTİM

- Kurulumdan sonra yararlanıcıya yüklenici tarafından işletme, kontrol ve bakım eğitimi ücretsiz olarak verilecektir.

- Eğitim; devreye alma, devreden çıkarma, arıza arama, acil durumlarda yapılacaklar, panellerin temizliği, sistemin genel kullanımı ve bakımı konularında olacaktır.

  - GÖRÜNÜRLÜK

- Sistemin uygun bir yerine genişliği en az 30 cm olan bir KDAKP görünürlük tabelası vidalanacaktır. KDAKP görünürlük tabelası tasarımı “PDF” formatında İl veya İlçe Tarım ve Orman Müdürlüklerinden alınabilecektir.

- Tabela üzerinde Tarım ve Orman Bakanlığı, IFAD, UNDP ve Proje logosu ile “Bu Sulama Sistemlerinde Güneş Enerjisi Sistemi Kullanımı (Taşınabilir ve Sabit) Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından yürütülen Kırsal Dezavantajlı Alanlar Kalkınma Projesi finansmanı ile kurulmuştur.” ifadesi yer alacaktır.

- Tabela sert plastik, dakota veya sac malzeme üzerine dijital renkli basım olacaktır.

- Yüklenici firmanın kendi adına takacağı levha boyut, görünürlük, konumlandırma bakımından KDAKP görünürlük levhasının önüne geçmeyecektir.

  - İBRAZ EDİLECEK BELGELER

- TSE Belgeleri ile teknik değerlerini gösteren dokümanlar teslim anında muayene ve kabul komisyonuna ibraz edilecektir.

  - TESLİM VE GARANTİ

- İşin teslim süresi sözleşmeyi müteakip 50 iş günüdür.

- Malın teslim yeri Adana ili Pozantı, Kozan, Feke, Saimbeyli, Tufanbeyli ilçelerine bağlı mahallelerdeki yüklenici tarafından Uygulama Sözleşmesinde belirtilecek üretim alanlarıdır.

- Nakliye, yükleme ve indirme işleri yükleniciye ait olacaktır.

- Sistem bir bütün olarak geçici kabul tarihinden başlamak üzere 2 yıl (24 ay) garantili olacaktır.

- Yüklenici, üretici ve tedarikçilerden aldığı garantileri aynı şekilde yansıtacaktır.

- Tüm fotovoltaik paneller, cihazlar, konstrüksiyon malzemeleri, kablolar, soketler, bağlantı elemanları, motor ve pompa grubu, invertör veya motor sürücüsü yeni ve kullanılmamış olacak, üzerlerinde marka, model imal tarihi vb. bilgi etiketleri bulunacaktır.

- Garanti süreci boyunca herhangi bir arıza durumunda, yükleniciye bildirilmesinden itibaren en geç 5 gün içerisinde arızanın giderilmesi istenecektir.

- Sistemin genelinde iş sağlığı ve güvenliği için gerekli uyarı levhaları, uyarı ışıkları, anahtar ve düğmeler üzerindeki etiketler ve açıklayıcı bilgiler eksiksiz olacaktır.

- Kullanılan panel, motor sürücüsü, motor ve diğer malzemelerin katalogları, kullanım ve bakımlarına yönelik bilgiler elektronik ortamda ve/veya basılı halde teslim edilmelidir.

- Panellerin istenen nitelikleri sağlayabildiğini gösteren belgeler veya sertifikalar basılı halde teslim edilmelidir.

- İDARİ KOŞULLAR VE HİBE ÖDEME SÜRECİ

5.1. Bu hibe programında iki farklı tipte (Tip A 3 HP/2.2 kW veya Tip B 2 HP/1.5 Kw) sulama amaçlı sabit veya taşınabilir GES satın alınması için hibe desteği sağlanmaktadır. Yatırımcı, Tip A veya Tip B olmak üzere, hangi tip sulama amaçlı GES için hibe başvurusunda bulunmuş ve İdare ile Hibe Sözleşmesi imzalamış ise o modeldeki sulama sistemleri için GES’i satın almak durumundadır. Aksi halde hibe desteğinden faydalanamaz.

5.2. Yatırımcının hibe ödemesi alabilmesi için temin edilen sulama amaçlı taşınabilir ve sabit GES (Tip A 3 HP/2.2 kW veya Tip B 2 HP/1.5 kW)’nın teknik şartnamede belirtilen nitelikleri taşıması gerekmektedir. Aksi halde hibe ödemesi yapılmaz.

5.3. Yatırımcının hibe ödemesini alabilmesi için ana hatlarıyla aşağıdaki süreçler tamamlanmalıdır;

- Yatırımcı, yatırımcı katkı payını ve KDV’yi (varsa ÖTV’yi) banka yoluyla yükleniciye öder, dekontunu alır.

- Yüklenici, makine ekipmanı Teslim Tesellüm Belgesi ile yatırımcıya teslim eder. Yükleniciler makine ekipman teminini eksiksiz olarak yaparlar. Makinenin dış gövdesine İdare tarafından belirlenecek tasarım, sticker baskı yapılmış olarak teslim edilecektir.

- Yükleniciler faturayı ve diğer belgeleri yatırımcıya teslim eder.

- Yatırımcı, İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğündeki ÇDE’ye makine ekipman alımı işinin bittiğini haber verir.

- İlçedeki ÇDE personeli ve İPYB personeli makine ekipmanı yerinde görerek tüm belgeleri inceler ve tüm işler eksiksiz ve şartnamelere uygun ise Girdi Alımları ve Tesis Tespit Tutanağı hazırlar.

- Yüklenici SGK ve vergi borcunun olmadığına, yatırımcı ise vergi borcunun olmadığına dair belgeleri temin eder.

- Yatırımcı Hibe Ödemesi Talep Belgesini düzenler, ekine Teslim Tesellüm Belgesini, faturayı, dekontları, yükleniciyle yaptığı Uygulama Sözleşmesini ve SGK ile vergi borçlarının olmadığına dair belgeleri koyarak İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğüne teslim eder.

- Ödemeler, İlçe Müdürlüklerinin tüm dosya içeriğini İPYB’ye göndermesinin ardından, dosya üzerindeki incelemeler tamamlandıktan sonra MPYB’nin onayı ile UNDP tarafından yatırımcının hesabına gönderilmek suretiyle yapılır.

| Emine ANMAÇ Sosyal Kalkınma Görevlisi | Deniz ÖNAL I&D Görevlisi |
| --- | --- |