HAYVAN İÇME SUYU TANKI (TAŞINABİLİR)

TEKNİK VE İDARİ ŞARTNAMESİ

- TANIM

Adana ili Aladağ, Pozantı, Karaisalı Kozan, Feke, Saimbeyli-1, Saimbeyli-2 ve Tufanbeyli Ekonomik Kalkınma Kümelerinden (EKK) başvurusu uygun olan 50 (elli) çiftçimize, 2,5 tonluk taşınabilir hayvan içme suyu tankı çiftçilerimizin traktör ruhsatı olması ve küçükbaş hayvancılık yapması şartı ile verilecektir.

Hayvan İçme Suyu Tankı (Taşınabilir) : Kıt su kaynaklarının bulunduğu hayvancılık alanlarında hayvanlara su taşımak için kullanılan; tek aks iki tekerli şasenin üzerine; tankın ve hareketini traktörün arka çıkış milinden alan su pompasının ve diğer ekipmanların fonksiyonlarını yerine getirebilecek şekilde montaj edilmiş, traktör ile çekilebilir özellikte dizayn edilmiş tankı ifade eder.

- TEKNİK ÖZELLİKLER

2.1. ŞASİ

    - Şasi en az 120 mm. NPU demirinden, tank tam dolu iken statik ve dinamik yüklere karşı mukavemetli şekilde imal edilecektir.

    - Çeki oku ile şasi arasında sabitlenmiş, en az 6 mm sacdan imal edilmiş şasinin dinamik yüklere karşı mukavemetini artıran sepet olacaktır.

    - Traktörle bağlantıyı sağlayan ve sepete sabitlenmiş, devrilmelere karşı döner başlıklı çeki oku olacaktır.

    - Çeki oku üzerinde yeterli kaldırma tonaj kapasiteli, manuel çevirmeli (dişli grubu ile çalışan) yağlanabilen kriko olacaktır.

    - Hayvan içme suyu tankının arkasında en az 2,5 mm kalınlıkta sacdan imal tampon olacaktır.

      - TANK

- Tankı minimum 2,5 mm galvaniz sac malzemeden, net 2500 litre su alabilecek kapasitede ve oval şekilli olacaktır.

- Tank içinde minimum 2,5 mm kalınlığında galvanizli sacdan, su geçişlerini sağlayacak delikleri bulunan 1 adet dalga kıran olacak, dalga kıranlar değişik hareketlerde su akımlarından oluşan kuvvetlerin dengelenmesini sağlayacak şekilde dizayn edilecektir. Dalga kıranların monte edildiği kenarlar boya kaynak edilecektir.

- Tüm kaynak yerleri paslanmaya karşı antipas astar boya boyanacaktır.

- Tankın üzerinde galvenizli malzemeden en az 400 mm çapında contalı adam kapağı ile tankın doldurma boşaltılmasında hava tahliye-emme görevi ve fazla su tahliye görevi yapan 35 mm çapında blöf borusu olacaktır.

- Tankın üzerinde, tankla aynı malzeme özelliklerine haiz, 20cm x 80cm x en az 230 cm (tankın uzunluğunda) boyutlarında ve su birikintilerini önleyecek delikleri bulunan bagaj olacaktır.

- Tank şasiye, tankın oval profiline uygun ve şasideki yükleri alabilen bir yatak üzerine yerleştirilerek tankı çevreleyen üç adet çemberle monte edilecektir.

- AKSESUARLAR

- Hayvan içme suyu tankının arkasında ve kolay ulaşılabilecek konumda 1 adet içme suyu musluğu  (½” ) ve 2 adet sulama vanası (1 inç)  olacaktır.

- Kullanılan musluklar TSE Belgeli olacaktır.

- HORTUM, EKİPMANLAR, DOLAPLAR

- Hayvan içme suyu tankının uygun bir yerinde şaft ile takım ve avadanlıkların konabileceği kapaklı dolap olacaktır.

- Dolaplar en az 2,5 mm kalınlıkta sacdan imal edilecek, tüm kapaklar fitilli ve anahtarlı olacaktır.

- AKS VE TEKERLEKLER

- Taşınabilir Hayvan içme suyu tankı tek aks ve iki tekerlekli olacaktır. Akslar standartlara uygun ve yeterli mukavemete sahip olacaktır.

- Makaslar, yay çeliği malzemeden imal edilmiş, 1000 mm boyunda ve en az 10 kat olacaktır.

- Jantlar çift segmanlı, 750/16 ebadında ve en az 5 bijonlu olacaktır.

- Lastikler 12 kat ve 750/16 ebadında olacaktır. (Lastikler 2024 yılı veya üzeri üretim yılında üretilmiş olacaktır.)

- Taşınabilir hayvan içme suyu tankında yarım daire şeklinde 2 mm kalınlıkta sacdan çamurluklar olacak, gerektiğinde çamurluklar üzerine çıkılabileceğinden, şasiye montajı ve sac malzemesi eğilmelere karşı gerekli mukavemeti sağlayacaktır.

- Arazi şartlarında lastikleri kolay değiştirebilmek için kriko görevi görecek, şasiye tutturulmuş 2 tarafta askı destek ayağı olacaktır.

- DOLDURUCU SİSTEM

- 2 inç şaftlı, şanzımanlı santrifüj pompa sistemi olacaktır.

- 6 metre uzunluğunda 2 inç genişliğinde alıcı hortum olacaktır.

- ELEKTRİK VE LAMBALAR

- Trafik mevzuatına uygun, traktörün elektrik sisteminden beslenen soketli elektrik tesisatı olacaktır.

- Trafik mevzuatına göre gerekli arka lambaları (sinyal, park, fren) ve reflektör işaretleri olacaktır.

- Taşınabilir hayvan içme suyu tankının üzerinde anahtar kontrollü, kırmızı renkli tepe lambası ile sesli alarm olacaktır.

- GÖRÜNÜRLÜK

- Şasi, çeki oku, sepet, makaslar, aks, dolaplar, kriko, çamurluklar, tampon, dolaplar epoksi astar boya boyandıktan sonra 2 kat sentetik kırmızı renkte boyanacaktır.

- Üzerinde Tarım ve Orman Bakanlığı, IFAD, UNDP ve Proje logosu ile “Bu Taşınabilir Hayvan İçme Suyu Tankı, T.C. Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından yürütülen Kırsal Dezavantajlı Alanlar Kalkınma Projesi finansmanı ile temin edilmiştir.” ifadesinin yer aldığı 70 cm x 50 cm ebatlarında sticker idarenin belirleyeceği bir yere tankın üzerine yapıştırılacaktır.

- TAKIM VE AVADANLIKLAR

    - Taşınabilir Hayvan içme suyu tankı ile birlikte 1 adet bijon anahtarı verilecektir.

- İBRAZ EDİLECEK BELGELER

    - TSE Belgeleri ile teknik değerlerini gösteren dokümanlar ibraz edilecektir.

- TESLİM VE GARANTİ

- İşin teslim süresi sözleşmeyi müteakip 50 iş günüdür.

- Nakliye, yükleme ve indirme işleri yararlanıcıya ait olacaktır.

- Tanklar, kullanım hataları hariç 2 (iki) yıl süre ile her türlü yedek parça ve sistem garantili olacaktır.

- İDARİ KOŞULLAR VE HİBE ÖDEME SÜRECİ

5.1. Yatırımcının hibe ödemesi alabilmesi için temin edilen Hayvan İçme Suyu Tankı (Taşınabilir)’nın teknik şartnamede belirtilen nitelikleri taşıması gerekmektedir. Aksi halde hibe ödemesi yapılmaz.

5.2. Yatırımcının hibe ödemesini alabilmesi için ana hatlarıyla aşağıdaki süreçler tamamlanmalıdır;

- Yatırımcı, yatırımcı katkı payını ve KDV’yi (varsa ÖTV’yi) banka yoluyla yükleniciye öder, dekontunu alır.

- Yüklenici, makine ekipmanı Teslim Tesellüm Belgesi ile yatırımcıya teslim eder. Yükleniciler makine ekipman teminini eksiksiz olarak yaparlar. Makinenin dış gövdesine İdare tarafından belirlenecek tasarım, sticker baskı yapılmış olarak teslim edilecektir.

- Yükleniciler faturayı ve diğer belgeleri yatırımcıya teslim eder.

- Yatırımcı, İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğündeki ÇDE’ye makine ekipman alımı işinin bittiğini haber verir.

- İlçedeki ÇDE personeli ve İPYB personeli makine ekipmanı yerinde görerek tüm belgeleri inceler ve tüm işler eksiksiz ve şartnamelere uygun ise Girdi Alımları ve Tesis Tespit Tutanağı hazırlar.

- Yüklenici SGK ve vergi borcunun olmadığına, yatırımcı ise vergi borcunun olmadığına dair belgeleri temin eder.

- Yatırımcı Hibe Ödemesi Talep Belgesini düzenler, ekine Teslim Tesellüm Belgesini, faturayı, dekontları, yükleniciyle yaptığı Uygulama Sözleşmesini ve SGK ile vergi borçlarının olmadığına dair belgeleri koyarak İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğüne teslim eder.

- Ödemeler, İlçe Müdürlüklerinin tüm dosya içeriğini İPYB’ye göndermesinin ardından, dosya üzerindeki incelemeler tamamlandıktan sonra MPYB’nin onayı ile UNDP tarafından yatırımcının hesabına gönderilmek suretiyle yapılır.

| Ahmet OLĞUN Tarımsal İşletme Görevlisi | Deniz ÖNAL İ&d Görevlisi |
| --- | --- |